Formularz oferty na Dostawę podestów scenicznych (sceny mobilnej) na potrzeby realizacji Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................

REGON..................................................... KRS …………………………………..

(wypełnić jeśli Wykonawca posiada)

NIP ...................................................

e-mail: ......................................................

Tel./fax  ..............................................................

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo

- Oferujemy wykonanie całego zamówienia na następujących warunkach:

Wartość oferty wynosi /brutto/: 	 zł

stawka podatku VAT: … %.

- Termin wykonania umowy:…….. dni  od dnia podpisania umowy.

- Okres gwarancji ……….

- Zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć następującą część zamówienia podwykonawcy: ……………………………………

- Tabela parametrów granicznych (do wypełnienia przez Wykonawcę)

| parametry wymagane | parametry oferowane |
| --- | --- |
| 1. | Blaty sceniczne |  |
|  | Blat sceniczny o wymiarze 200x100 (cm) |  |
|  | ilość sztuk w dostawie: 80 |  |
|  | Blat wykonany w oparciu o ramę aluminiową z gniazdami umożliwiającymi mocowanie nóg - wymagana minimum jedno żebro wykonane z profilu zamkniętego o przekroju prostokąta (niedopuszczalne rozwiązanie z płaskownikiem, ceownikiem, teownikiem itp.) zapewniające większą sztywność całości konstrukcji |  |
| 1.1 | Płyta blatu wykonana ze sklejki o grubości minimum 12 mm, sklejka pokryta filmem fenolowym z wzorem zapewniającym zmniejszenie możliwości poślizgnięcia. Przy pomocy tej samej substancji zabezpieczona zarówno wierzchnia jak i spodnia powierzchnia oraz krawędzie. Płyta blatu mocowana do profilu za pomocą nitów |  |
|  | Powierzchnia blatu antypoślizgowa |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 7 kN/m2 |  |
|  | waga pojedynczego blatu w zakresie 30-36 kg |  |
|  | grubość pojedynczego blatu w zakresie 8,5-10 cm |  |
|  | Łączenie blatów za pomocą wewnętrznych zamków |  |
|  | Wymagane wykazanie istnienia listew umożliwiających montowanie wysłon do krawędzi blatu (ze zgodnym profilem) |  |
|  | Wymagane kompatybilne dedykowane rozwiązanie umożliwiające budowanie ruchomych podestów wyposażonych w koła |  |
|  | Możliwość mocowania poręczy, schodów, listew krawędziowych bezpośrednio do blatów |  |
| parametry wymagane | parametry oferowane |
|  | Blat sceniczny o wymiarze 100x100 (cm) |  |
|  | ilość sztuk w dostawie: 12 |  |
|  | Blat wykonany w oparciu o ramę aluminiową z gniazdami umożliwiającymi mocowanie nóg - wymagana minimum jedno żebro zapewniające większą sztywnoSć całoSci konstrukcji |  |
|  | Płyta blatu wykonana ze sklejki o grubości minimum 12 mm, sklejka pokryta filmem fenolowym z wzorem zapewniającym zmniejszenie możliwoSci poSlizgnięcia. Przy pomocy tej samej substancji zabezpieczona zarówno wierzchnia jak i spodnia powierzchnia oraz krawędzie. Płyta blatu mocowana do profilu za pomocą nitów |  |
| 1.2 | Powierzchnia blatu antypoSlizgowa |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 7 kN/m2 |  |
|  | waga pojedyńczego blatu nie większa niż 20 kg |  |
|  | grubość pojedynczego blatu w zakresie 8,5-10 cm |  |
|  | Łączenie blatów za pomocą wewnętrznych zamków |  |
|  | Wymagane istnienie listew umożliwiających montowanie wysłon do krawędzi blatu (ze zgodnym profilem). |  |
|  | Wymagane kompatybilne dedykowane rozwiązanie umożliwiające budowanie ruchomych podestów wyposażonych w koła |  |
|  | MożliwoSć mocowania poręczy, schodów, listew krawędziowych bezpoSrednio do blatów |  |
|  | Noga dedykowana do blatów scenicznych wysokoSć regulowana w zakresie: 44-65 cm |  |
|  | iloSć sztuk w dostawie: 120 |  |
|  | Noga teleskopowa regulowana w zakresie 45-65 cm |  |
| 1.3 | Blokada nogi za pomocą minimum dwóch punktów w tym jednego wyposażonego w zamknięcie beznarzędziowe. Blokada narzędziowa za pomocą Sruby z łbem typu imbus (ampul). |  |
|  | Noga wyposażona w naniesioną miarkę umożliwiającą dokładną regulację wysokoSci. |  |
|  | Noga wyposażona w gumową stopę chroniącą podłoże |  |
| parametry wymagane | parametry oferowane |
|  | Noga dedykowana do blatów scenicznych wysokość regulowana w zakresie: 65-100 cm |  |
|  | ilość sztuk w dostawie: 120 |  |
|  | Noga teleskopowa regulowana w zakresie 65100 cm |  |
| 1.4 | Blokada nogi za pomocą minimum dwóch punktów w tym jednego wyposażonego w zamknięcie beznarzędziowe. Blokada narzędziowa za pomocą śruby z łbem typu imbus (ampul). |  |
|  | Noga wyposażona w naniesioną miarkę umożliwiającą dokładną regulację wysokości. |  |
|  | Noga wyposażona w gumową stopę chroniącą podłoże |  |
|  | Noga dedykowana do blatów scenicznych wysokość 20 cm |  |
| 1.5 | ilość sztuk w dostawie: 90 |  |
|  | Noga wyposażona w gumową stopę chroniącą podłoże |  |
|  | Noga dedykowana do blatów scenicznych wysokość 40 cm |  |
| 1.6 | ilość sztuk w dostawie: 90 |  |
|  | Noga wyposażona w gumową stopę chroniącą podłoże |  |
|  | Zestaw jezdny dedykowany do blatów scenicznych |  |
|  | ilość sztuk w dostawie: 36 |  |
| 1.7 | Noga dostosowana do blatów scenicznych wyposażona w koło łożyskowane z hamulcem. Koło mocowane na płytę - łączenie płyty koła z płytą nogi za pomocą nie mniej niż 4 śrub minium M8. Nogi łączące pojedyncze - umożliwiające montaż do jednego blatu. wysokość zestawu 30 cm |  |
|  | Zestaw jezdny dedykowany do blatów scenicznych |  |
|  | ilość sztuk w dostawie: 36 |  |
| 1.8 | Noga dostosowana do blatów scenicznych wyposażona w koło łożyskowane z hamulcem. Koło mocowane na płytę - łączenie płyty koła z płytą nogi za pomocą nie mniej niż 4 śrub minium M8. Nogi łączące podwójne - umożliwiające montaż do dwóch blatów. wysokość zestawu 30 cm |  |
| parametry wymagane | parametry oferowane |
|  | Zestaw jezdny dedykowany do blatów scenicznych |  |
|  | ilość sztuk w dostawie: 36 |  |
| 1.9 | Noga dostosowana do blatów scenicznych wyposażona w koło łożyskowane z hamulcem. Koło mocowane na płytę - łączenie płyty koła z płytą nogi za pomocą nie mniej niż 4 śrub minium M8. Nogi łączące pojedyncze - umożliwiające montaż do jednego blatu. wysokoSć zestawu 40 cm |  |
|  | Zestaw jezdny dedykowany do blatów scenicznych |  |
|  | ilość sztuk w dostawie: 36 |  |
| 1.10 | Noga dostosowana do blatów scenicznych wyposażona w koło łożyskowane z hamulcem. Koło mocowane na płytę - łączenie płyty koła z płytą nogi za pomocą nie mniej niż 4 śrub minium M8. Nogi łączące podwójne - umożliwiające montaż do dwóch blatów. wysokoSć zestawu 40 cm |  |
|  | Zestaw jezdny dedykowany do blatów scenicznych |  |
|  | ilość sztuk w dostawie: 8 |  |
| 1.11 | Noga dostosowana do blatów scenicznych wyposażona w koło łożyskowane bez hamulca. Koło mocowane na płytę - łączenie płyty koła z płytą nogi za pomocą nie mniej niż 4 śrub minium M8. Nogi łączące poczwórne - umożliwiające montaż do czterech blatów. wysokoSć zestawu 30 cm |  |
|  | Spinka - element łączący nogi |  |
|  | ilość sztuk w dostawie: 40 |  |
| 1.12 | Element montażowy umożliwiający spięcie ze sobą dwóch nóg w celu zwiększenia sztywnoSci i stabilnoSci konstrukcji |  |
|  | Spinka - element łączący nogi |  |
|  | ilość sztuk w dostawie: 40 |  |
| 1.13 | Element montażowy umożliwiający spięcie ze sobą czterech nóg w celu zwiększenia sztywności i stabilności konstrukcji |  |
| parametry wymagane | parametry oferowane |
|  | Zestaw schodów |  |
|  | ilość sztuk w dostawie: 4 |  |
|  | Zestaw schodów do podestów - dla wysokości 100 cm. |  |
|  | Stopień 20 cm |  |
| 1.14 | Stopień 40 cm |  |
|  | Stopień 60 cm |  |
|  | Stopień 80 cm |  |
|  | Stopień 100 cm |  |
|  | Wszystkie stopnie z możliwością łączenia ze sobą i zestawem wszystkich koniecznych elementów |  |
|  | Eurokosz przeznaczony na nogi teleskopowe i koła |  |
|  | ilość sztuk w dostawie : 3 sztuki |  |
|  | Kosz siatkowy - metalowy z możliwością piętrowania, dzielony dłuższy bok, jedna klapa |  |
| 1.15 | Pojemnik wykonany z normą din 15/155 i z certyfikatem EPAL |  |
|  | Osiatkowanie: maksimum 50*50*4 mm |  |
|  | Zawiasy z zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknięciem |  |
|  | malowanie zanurzeniowe |  |
|  | Podstawa paletowa |  |
|  | Barierka mocowana do blatów szerokość 2 metry |  |
| 1.16 | ilość sztuk w dostawie : 20 sztuk |  |
|  | Barierka wyposażona w minimum dwa elementy poziome |  |
|  | Barierka mocowana do blatów szerokość 1 metr |  |
| 1.17 | ilość sztuk w dostawie : 20 sztuk |  |
|  | Barierka wyposażona w minimum dwa elementy poziome |  |
|  | Element umożliwiający montaż blatów na rusztowaniu typu Layher |  |
|  | ilość sztuk w dostawie : 20 sztuk |  |
| 1.18 | Element - ramiak wykonany ze stopu aluminium (6005A T6) mocowany do pionowych elementów rusztowania w systemie klinowo-zawleczkowym waga pojedynczego elementu (przy długości |  |
| parametry wymagane | parametry oferowane |
|  | Element do mocowania barierki do blatów |  |
|  | ilość sztuk w dostawie : 80 sztuk |  |
| 1.19 | Element wykonany całkowicie z metalu (stal lub aluminium) - kształtownik zgodny z profilem oferowanych blatów scenicznych, umożliwiający mocowanie barierki do czoła blatu. Barierka mocowana w tulei, blokowana za pomocą dedykowanego elementu wyposażonego w Srubę z łbem ampul/imbus. Element nie może być wyższy niż gruboSć blatu. |  |
|  | Zestaw narzędzi służących do mocowania blatów |  |
|  | ilość zestawów w dostawie : 8 zestawów |  |
| 1.20 | Zestaw narzędzi (w przypadku blatów do których montażu są one wymagane) umożliwiających montaż blatów składający się z: klucza dedykowanego do blokowania zamków międzyblatowych kluczy typu ampul, imbus we wszystkich rozmiarach koniecznych do regulacji wysokoSci nóg, mocowania barierek itp. Wszystkie klucze wykonane ze stali CrV, wyposażone w uchwyty pokryty tworzywem sztucznym. Klucze imbusowe T kształtne (z dwoma zakończeniami roboczymi), uchwyty wyposażone w otwór umożliwiający zawieszenie klucza). |  |
|  | Listwa montażowa do wysłon blatów długoSć 1 metr |  |
|  | ilość zestawów w dostawie : 10 sztuk |  |
| 1.21 | listwa wykonana z Aluminium (6005A T6) zgodna z profilem zaoferowanych blatów miejsce do przyklejenia samoprzylepnej taSmy rzepowej typu Velcro |  |
|  | wysokość listwy minimum 50 mm |  |
|  | Listwa montażowa do wysłon blatów długoSć 2 metry |  |
|  | ilość zestawów w dostawie : 10 sztuk |  |
| 1.22 | listwa wykonana z Aluminium (6005A T6) zgodna z profilem zaoferowanych blatów miejsce do przyklejenia samoprzylepnej taSmy rzepowej typu Velcro |  |
|  | wysokość listwy minimum 50 mm |  |

Oferta nie spełniająca parametrów wymaganych zostanie odrzucona

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| Miejscowość, data | Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem |

* nie potrzebne skreślić

# Footnotes

Zaznaczyć właściwe

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.